# Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

# «Многопрофильный учебно-курсовой комбинат»

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Директор АНО «Многопрофильный УКК» |
|  | «____»____________________ 2019г. |
|  | __________________ В.Н. Иванов |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ОБУЧЕНИЕ И АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИЙ

НА ДОПУСК К УПРАВЛЕНИЮ КРАНОМ МОСТОВОГО ТИПА,

С ПОЛА С ПРАВОМ ЗАЦЕПКИ ГРУЗА».

2019

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

| № п/п | Курсы, предметы | Всего часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ | 80 |
| 1.1. | Введение | 2 |
| 1.2. | Основные сведения Правил устройства и безопасной эксплуатации ГПК | 8 |
| 1.3. | Устройство и эксплуатация мостовых кранов, управляемых с пола. | 26 |
| 1.4. | Канаты | 6 |
| 1.5. | Грузозахватные устройства и приспособления, применяемые при работе мостовых кранов. | 10 |
| 1.6. | Техническое обслуживание и ремонт мостовых кранов. Производство работ | 8 |
| 1.7. | Складирование грузов | 6 |
| 1.8. | Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность | 2 |
| 1.9. | Экзамен | 4 |
| 2. | ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ | 80 |
| 2.1. | Производственная практика | 80 |
| 3. | АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН | 8 |
|  | ИТОГО | 160 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа предназначена для подготовки рабочих основных профессий  на допуск к управлению краном мостового типа, с пола с правом зацепки груза.

Программа определяет основные знания, умения и навыки, которыми должен обладать рабочий указанной профессии. В программе указаны последовательность изучения тем и количество часов, отведенных для каждой темы.

По окончании обучения рабочих, впервые допускаемый к самостоятельной работе, должен быть аттестован квалификационной комиссией с участием инспектора Ростехнадзора. Повторная проверка знаний проводится в объеме производственной инструкции ежегодно. Рабочим, прошедшим обучение и сдавшим экзамены, выдается удостоверение установленной формы за подписью председателя комиссии, и представителя органов Ростехнадзора.

Квалификационная характеристика

должен знать:

- назначение, устройство и принцип действия кранов мостового типа и их отдельных механизмов;

- основные сведения по электрооборудованию кранов;

- устройство и принцип действия системы дистанционного управления;

- порядок применения марочной системы при работе кранов мостового типа, оснащенных системами дистанционного управления;

- схемы строповки, подъема и перемещения малогабаритных грузов, методы визуального определения массы перемещаемого груза, места строповки типовых изделий, назначение и правила применения стропов (цепей, канатов и др.), предельные нагрузки на кран и стропы, требуемую длину и диаметр стропов для перемещения грузов, допуска емые нагрузки на стропы и канаты, особенности производства на участке работ, конструктивные особенности грузо захватных приспособлений (стропов, траверс, захватов и др.), установленную систему знаковой и звуковой сигнализации, применяемую при подъеме и перемещении грузов

- правила техники безопасности при производстве работ по погрузке, выгрузке и перемещению различных грузов;

- правила безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности;

- инструкцию по безопасному ведению работ

должен уметь:

- управлять всеми механизмами крана в производственных условиях с переносных или стационарно установленных пультов;

- проверять путем осмотра аппаратуру системы дистанционного управления, находящуюся вне крана;

- производить осмотр подъемных устройств и приспособлений;

- проверять исправность аппаратуры системы дистанционного управления и механизмов крана, тормозных устройств, ограничителей, сигнализации, освещения;

- выполнять обвязку и зацепку простых изделий, деталей и других аналогичных грузов для их подъема, перемещения и укладки, а также отцепку стропов на месте установки или укладки, выбирать необходимые стропы в соответствии с массой и размером перемещаемого груза, определять пригодность стропов, своевременно и рационально производить подготовку к работе и уборку рабочего места, подготавливать к работе оборудование, инструменты, приспособления и содержать их в надлежащем состоянии;

- соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности

- правильно вести вахтенный журнал;

- Правильно пользоваться марочной системой

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

- Продолжительность учебного года:

- с 01 января по 31 декабря.

- Без каникул.

- Нерабочие праздничные дни – в соответствии с Постановлениями  Правительства РФ.

2. Продолжительность учебной недели – 5 дней., 40 учебных часов  - 8 учебных часов в день

3. Режим учебных занятий:

0-й урок                     8.00 – 8.45

1-й урок                     8.50 – 9.35

2-й урок                     9.40 – 10.25

3-й урок                     10.30 – 11.15

4-й урок                      11.20 – 12.05

ОБЕД                          12.05 – 12.50

5-й урок                      12.55 – 13.40

6-й урок                      13.45 – 14.30

7-й урок                      14.35 – 15.20

8-й урок                      15.25 – 16.10

9-й урок                      16.15 – 17.00

10-й урок                    17.05 – 17.50

11-й урок                    17.55 – 18.40

4. Срок обучения  по данной программе 160 часов

Режим занятий 8 часов в день

Форма аттестации – экзамен (8 часов).

ПРОГРАММА

| № п/п | Курсы, предметы | Всего часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ | 80 |
| 1.1. | Введение | 2 |
|  | Ознакомление с учебным процессом. Экскурсия на производство. |  |
| 1.2. | Основные сведения Правил устройства и безопасной эксплуатации ГПК | 8 |
|  | Область распространения Правил. Грузоподъемные краны, на которые не распространяются Правила. Грузоподъемные краны, которые подлежат и не подлежат регистрации в органах Ростехнадзора. Порядок пуска грузоподъемных машин в эксплуатацию. Требования Правил к безопасности погрузо-разгрузочных работ |  |
| 1.3. | Устройство и эксплуатация мостовых кранов, управляемых с пола. | 26 |
|  | Назначение и устройство. Технические характеристики: грузоподъемность, скорость подъема и опускания грузов, скорость передвижения крана. Мост крана, его конструкция. Главные и концевые балки, вспомогательные конструкции, механизмы передвижения моста. Передача движения на ходовые колеса. Кинематическая схема механизма передвижения моста. Тележка крана, механизм ее передвижения по мосту, двигатель и редуктор, кинематическая схема передвижения тележки. Механизм подъема груза, двигатель и редуктор, лебедка и барабан лебедки. Способы крепления канатов на барабане. Кинематическая схема подъема груза. Назначение и устройство тормозов механизмов крана. Ограничитель высоты подъема. Концевые выключатели. |  |
| 1.4. | Канаты | 6 |
|  | Область применения. Способы свивки. Нормы браковки |  |
| 1.5. | Грузозахватные устройства и приспособления, применяемые при работе мостовых кранов. | 10 |
|  | Основные сведения о грузозахватных приспособлениях и таре. Основные конструктивные особенности съемных грузозахватных приспособлений и тары, используемые для подъема грузов. Изготовление, испытание и маркировка грузозахватных приспособлений и тары. Назначение и устройство канатных цепных стропов. Назначение и устройство захватов и траверс. Несущая тара. Назначение и классификация. Правила наполнения тары сыпучими и мелкоштучными грузами. Порядок осмотра и браковки тары. |  |
| 1.6. | Техническое обслуживание и ремонт мостовых кранов. Производство работ | 8 |
|  | Общие сведения о ТО и ремонту мостовых кранов. Общие сведения о содержании проекта производства работ грузоподъемными машинами или технологической карты перемещения грузов на данном производстве. Рекомендуемая знаковая сигнализация при перемещении грузов кранами. Понятие об опасных зонах. Их обозначение. Организация погрузо-разгрузочных работ на производстве. Порядок подъема, перемещения и установки грузов на заранее подготовленное место. |  |

| 1.7. | Складирование грузов | 6 |
| --- | --- | --- |
|  | Правила установки и складирования грузов в цехах, на участках и складах. Технические условия, определяющие порядок складирования грузов. Проходы, подмостки при работе на территории склада Порядок подъема, перемещения и установки груза на заранее подготовленное место. Опасные приемы в работе с грузами как причина несчастных случаев и аварий. Порядок расследования аварий и несчастных случаев на производстве при перемещении грузов. |  |

| 1.8. | Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Требования охраны труда. Основы законодательства о труде. Правила и нормативные документы по охране труда. Органы надзора за охраной труда. Изучение инструкций по безопасности труда. Правила поведения на территории предприятия. Основные причины травматизма на производстве. Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека и виды поражения электрическим током. Защита от прикосновения к токоведущим частям. Первая помощь при поражении электрическим током. Пожарная безопасность. Основные причины пожаров в цехах и на территории предприятия. Противопожарные мероприятия. Огнетушительные средства и правила их применения. Правила поведения в огнеопасных местах и при пожарах. |  |
| 2. | Промежуточный экзамен АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН | 4 8 |