# Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

# «Многопрофильный учебно-курсовой комбинат»

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Директор АНО «Многопрофильный УКК» __________________________ В.Н.Иванов |
|  | «_15_» __декабря_ 2016г. |

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ

Машинист катка самоходного с гладкими вальцами

Код профессии – 13755

Квалификация –4-6 разряд

Форма обучения – очная.

Срок обучения – 4 месяца

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

# Программа содержит квалификационную характеристику, учебные план и  программу по предметам «Устройство», «Техническое обслуживание и ремонт», «Правила дорожного движения», «Основы управления и безопасность движения»

# Продолжительность обучения новых рабочих установлена 3 месяца, в соответствии с действующим Перечнем профессий профессиональной подготовки.

# Учебный план – документ, устанавливающий на федеральном уровне перечень предметов и оббьем часов.

Последовательность изучения отдельных тем предмета и количество часов, отведенные на изучение тем, может, в случае необходимости изменятся при условии, что программа будет выполнена полностью.

На теоретических занятиях используются детали, сборочных единиц, приборы и агрегаты. Изучение работы агрегатов, механизмов и приборов сопровождаются показом на моделях и агрегатах.

Используются схемы, плакаты, транспоранты, слайды, двидеофильмы.

# Инструктор производственного обучения обучает рабочих эффективной и безопасной организации труда, использованию новой техники и передовых технологий на каждом рабочем месте и участке, детально рассматривает с ними пути повышения производительности труда и меры экономии материалов и энергии.

# В процессе обучения особое внимание обращено на необходимость прочного усвоения и выполнения всех требований безопасности труда. В этих целях преподаватель теоретического и инструктор производственного обучения, помимо изучения общих требований безопасности труда, предусмотренных действующими правилами, значительное внимание уделяют требованиям безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае.

# К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими условиями и нормами установленными на предприятии.

# К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются после обучения и проверки знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ на соответствующем рабочем месте в объеме требований инструкций и других нормативных документов, включенных в утвержденный в установленном порядке перечень.

По окончании курса теоретического обучения учащихся сдает квалификационный экзамена на право управления самоходными машинами с участием инженера-инспектора Гостехнадзора.

Прием экзаменов на право управления экскаватором может осуществляться одновременно с работой выпускной комиссии учебного комбината. В этом случае итоговая аттестация включает в себя квалификационный экзамен, который состоит из теоретического экзамена и практического экзамена.

Экзамены проводятся в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению экзаменов на право допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста, утвержденными Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

По окончании стажировки учащийся сдает квалификационный экзамен и получает в учебном комбинате квалификационное свидетельство о прохождении профессиональной подготовки по соответствующим профессиям, которое не является документом на право управления самоходными машинами. Оно подтверждает получение указанной профессии и служит основанием для внесения в удостоверение тракториста-машиниста ограниченной или разрешительной записи о наличии квалификации.

# КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Машинист катка 4-6 разряда должен уметь:

- управление катком, применяемыми при выполнении строительных;

# - монтажных и ремонтно-строительных работ;

# - обслуживание и профилактический ремонт катков;

# - производить выбор типа и веса катка в зависимости от свойства грунта и требуемой степени его уплотнения;

# - рационально организовывать технологический процесс производства работ по уплотнению грунта и асфальтобетонных покрытий;

# - определять пригодность горюче-смазочных материалов, правильно их хранить и экономно расходовать;

# - выполнять правила уличного движения;

# - соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии и противопожарные мероприятия.

# Должен знать:

# - устройство катка,

# - правила и инструкции эксплуатации,

# - технический уходу и профилактический ремонт;

# - способы производства работ с помощью катка;

- способы выявления и устранения основных технических неисправностей;

- виды, свойства асфальтобетонной смеси и основные технические требования;

# - технические требования к качеству работ, материалов и элементов сооружений;

# - нормы расхода горючих и смазочных материалов и электроэнергии;

# -  слесарное дело

# - правила ведения технической документации и первичной отчетности по выполненным работам;

# - правила техники безопасности при производстве работ на катках и их ремонте; производственной санитарии и противопожарные мероприятия.

| № п/п | Курсы, предметы | Всего часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ | 232 |
| 1.1. | Экономический курс | 5 |
| 1.1.1. | Основы рыночной экономики и предпринимательства | 5 |
|  | Структура российской экономики. Понятие об экономике, основные термины, определения. |  |
|  | Экономика отрасли и предприятия. Деятельность предприятия в системе хозяйственного механизма. Структура деятельности предприятия. Правила и порядок учета рабочего времени на предприятии. Производительность труда. Факторы, влияющие на повышение производительности труда. Оплата труда. Определение фактического расхода материалов и топливно-энергетических ресурсов. Бухгалтерский учет и отчетность. Налогообложение в России. Прибыль предприятия. Себестоимость продукции. Влияние качества выпускаемой продукции на себестоимость. Формы оплаты труда работников. Формирование заработной платы, тарифы, сдельная и премиальная оплата труда. |  |
|  | Квалификационные разряды. |  |
| 1.2. | Общетехнический курс | 35 |
| 1.2.1. | Электротехника | 9 |
|  | Общие сведения об электрическом токе. Параметры электрического тока. Единицы измерения напряжения и силы тока. Использование электрической энергии. Постоянный и переменный ток. Электрические цепи. Закон Ома. Тепловое действие электрического тока. Электрические приборы, использующие тепловое действие тока. Электроснабжение строительного объекта. Потребление электрической энергии и меры по ее экономии. Освещение строительного объекта и места работы машиниста экскаватора. Трансформаторы и их назначение. Устройство и принцип действия автотрансформатора. Коэффициент полезного действия трансформатора. Электрические машины. Устройство и принцип действия электрических машин постоянного и переменного тока. Электрические двигатели, применяемые для привода станков, и электроинструментов. Асинхронные двигатели. Устройство асинхронного электродвигателя. Схемы соединения концов обмоток асинхронного двигателя. Подключение обмоток стартера звездой и треугольником. Короткозамкнутые и фазные асинхронные двигатели. Изменение направления вращение ротора двигателя. Асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором. Изменение скорости вращения электродвигателя с короткозамкнутым ротором. Пускорегулирующая аппаратура. Выключатели, их назначение и устройство. Специальные выключатели в двух- и трехполюсном исполнении. Рубильники, их назначение и устройство. Реостаты, их назначение и устройство. Использование реостатов при пуске, остановке электродвигателей и регулировании их скоростей. Контроллеры, их назначение и устройство. Контакторы, основные части контакторов. Магнитные пускатели, назначение и устройство магнитных пускателей. Пускорегулирующая аппаратура, ее назначение и правила пользования. Защитная аппаратур. Предохранители, их назначение и устройство. Пробковые, пластинчатые и трубчатые плавкие предохранители. Тепловые реле, их назначение и устройство. Автоматические выключатели; их назначение, принцип действия и устройство. Защитная аппаратура, применяемая на одноковшовых экскаваторах. Правила электробезопасности при обслуживании электроустановок. Виды травм при поражении электрическим током. Основные требования к электроустановкам по обеспечению безопасной эксплуатации. Правила безопасности при работе с переносными светильниками и приборами. Заземление электрооборудования. Индивидуальные средства защиты. Первая помощь при поражении электрическим током. |  |
| 1.2.2. | Материаловедение | 8 |
|  | Основные свойства о металлах и их свойствах. Основные физические, химические и механические свойства металлов. Понятие об испытании металлов. Зависимость свойств металлов от их структуры. Чугуны, стали, легированные стали, твердые сплавы, цветные металлы и сплавы – сведения о способах производства, свойства, маркировка. Коррозия металлов. Способы защиты. Неметаллические материалы. Пластмассы. Абразивные материалы. Смазочные и охлаждающие вещества. Синтетические диэлектрики: полистирол, полиэтилен – свойства и область применения. |  |
| 1.2.3. | Чтение чертежей | 9 |
|  | Общие сведения о чертежах. Роль чертежа в технике. Понятие о ЕСКД. Стандарты. Линии чертежа. Надписи на чертежах. Правила нанесения размеров на чертежах. Масштабы. Основы проекционной графики. Прямоугольные проекции – способ изображения плоских фигур на чертежах. Виды, сечения, разрезы. Расположение видов на чертеже. |  |
|  | Сечения и разрезы. Условные обозначения. Общие сведения о строительных чертежах. Штриховка в разрезах и сечениях. Условные обозначения материалов на разрезах и сечениях. Соединение на чертеже части вида с часть разреза. Особые случаи разрезов. Общие сведения о строительных чертежах. Условные обозначения на строительных чертежах Состав чертежей зданий. Чертеж плана, фасада и разрезов зданий. Разбивочные оси на строительных чертежах. Понятие о высотных отметках и отметке уровня чистого пола, понятие об уклоне. Чтение чертежей и строительных схем. |  |
| 1.2.4. | Сведения из технической механики | 9 |
|  | Понятие о технической механике. Понятие о силе. Вес. Единица веса. Масса. Графическое изображение сил. Сложение сил. Равнодействующая сила. Центр тяжести. Момент сил. Центробежная и центростремительная силы. Движение и его виды: равномерное, ускоренное, замедленное. Путь, время и скорость движения. Вращательное движение. Трение. Использование трения в технике. Виды трения. Сопротивление материалов. Деформация тел. Виды деформаций. Общее понятие о напряжениях. Пределы упругости и прочности. Запас прочности. Усталость металлов. Примеры расчета на прочность и жесткость. |  |
|  | Сведения о деталях машин. Передача движения. Передача зацеплением и трением; ременная, фрикционная, цепная, зубчатая, червячная передачи. Передаточное число. Расчет числа оборотов в передачах. Редукторы шестеренчатые и червячные. Детали передач. Соединения разъемные и неразъемные. Допуски и посадки. Размеры деталей. Приборы измерения. Точность измерения. Понятие о допуске. Класс точности. Калибры. Система вала и система отверстия. Виды сопряжений и посадок, их назначение. Класс точности. Понятие о взаимозаменяемости. Стандартизация деталей. Понятие о селективной сборке. Размерные цепи. Основные сведения их гидравлики. Основные понятия гидростатики, реальная жидкость и ее физические свойства. Плотность, температурное расширение, сжимаемость жидкости, вязкость жидкости. Гидростатическое давление. Основной закон гидростатики. Основные понятия гидродинамики. Поток жидкости. Скорость течения жидкости. Гидравлическое сопротивление. Основной закон термодинамики. Объемный гидропривод. Принцип действия объемного гидропривода. Гидродинамические передачи. Гидросистемы и их основные элементы. Использование гидропривода и гидросистемы в строительных машинах. |  |
| 1.3. | Специальный курс | 192 |
| 1.3.1. | Специальная технология |  |
| 1.3.1.1 | Устройство катков | 40 |
|  | Назначение и устройство катков. Кинематическая схема механизмов. Характеристика и работа муфт сцепления и трансмиссии. Фрикционные муфты реверса. Схема системы управления поворотом, ее основные узлы, бак для рабочей жидкости, трубопровод и гидроцилиндр двойного действия. Вибрирующий механизм, его расположение и привод. Виброизоляция рамы и рабочего места машиниста. Механизмы регулирования колебаний. Частота и амплитуда колебаний. Виды вибраторов, применяемых в самоходных вибрационных катках. Трансмиссия катков. Смачивающие устройства. Тормозные системы. Натяжные устройства цепной и клиноременной передач. Резиновые и резинометаллические амортизаторы. Трубопроводы и соединительная арматура. Устройство и рабочий процесс двигателя внутреннего сгорания. Общие сведения. Классификация поршневых двигателей внутреннего сгорания. Основные показатели работы двигателя. Назначение основных систем и механизмов двигателя. Определение такта. Основные конструктивные параметры двигателя. Факторы, влияющие на степень сжатия карбюраторных и дизельных двигателей. Кривошипно-шатунный механизм, блок и головка цилиндров двигателя. Назначение, устройство, материал блока и картера двигателя. Назначение, устройство и материал гильз цилиндров изучаемых дизельных двигателей. Понятие о размерных группах гильз и установке их в блоке. Водяная рубашка. Назначение головок цилиндров. Типы камер сгорания и схема их расположения в головках цилиндров. Сборочные единицы кривошипно-шатунного механизма. Поршень: условия его работы и требования к его конструкции. Материал поршней. Формы юбок и единиц поршней. Компрессорные и маслосъемные кольца поршня: их назначение, число и материал изготовления. Устройство и основные части шатунов. Соединение шатунов с поршнем и с коленчатым валом, материалы шатуна, поршневого пальца и шатунных подшипников. Коленчатый вал. Требования, предъявляемые к коленчатым валам. Основные элементы коленчатых валов. Противовесы; назначение и конструкции. Хвостовик коленчатого вала. Ведущая шестерня коленчатого вала. Маховик, его назначение и конструкция. Зубчатый венец маховика. Гаситель крутильных колебаний коленчатого вала (демпфер). Способы определения технического состояния кривошипно-шатунного механизма. Основные неисправности кривошипно-шатунного механизма, причины их возникновения и способы устранения. Особенности конструкции кривошипно-шатунного механизма дизельных двигателей. Газораспределительный и декомпрессионный механизм двигателя. Назначение и схема работы газораспределительного механизма. Фазы распределения, их влияние на работу двигателя. Типы распределительного механизма. Основные детали распределительного механизма и их назначение. Устройство и принцип работы клапанного механизма. Устройство распределительного вала, подшипников и ограничителей осевого перемещения вала. Распределительные шестерни и их назначение. Принцип работы золотникового механизма. Назначение, принцип действия и устройство декомпрессионного механизма. Регулировочные приспособления и регулировка декомпрессионного механизма. Основные неисправности распределительного и декомпрессионного механизма, способы их обнаружения и приемы устранения. Система смазки двигателя. Система питания двигателя. Устройство топливного бака, его крепление на тракторе и заправка топливом. Системы охлаждения двигателей. Виды охлаждения двигателей. Насосы; их устройство и принцип действия. Радиаторы. Термометры. Пусковые устройства двигателей. Способы пуска двигателей. Системы пуска двигателей. Механизмы передвижения. Системы управления рабочими механизмами. Назначение и состав основной и вспомогательной систем управления. Назначение и устройство механической и гидравлической систем управления. Электрооборудование катков. Генераторы. Устройство приводов генераторов. Стартеры. Назначение, устройство и принцип действия. Система зажигания; Приборы освещения и сигнализации. Устройство фар, прожекторов и плафонов. |  |
| 1.3.1.2 | Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт катков. | 40 |
|  | Эксплуатация катков. Обслуживающий персонал и его обязанности. Производственные инструкции для машиниста катка. Управление катком. Расположение и назначение рычагов и педалей управления, последовательность их включения при работе с различным видом оборудования. Транспортирование катков. Обкатка экскаватора на холостом ходу и под нагрузкой. Система планово-предупредительных ремонтов. Техническое обслуживание катков. Общие сведения. Ежесменное техническое обслуживание. Плановое техническое обслуживание (ТО-1, ТО-2, ТО-3). Сезонное техническое обслуживание (СО). Состав и порядок выполнения работ по ТО. Состав и порядок выполнения работ текущего ремонта. Виды ремонтов. Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Способы ремонта деталей. Комплектование узлов. Приемка катков из ремонта. Общие положения. Внешний осмотр. Испытания. Регулирование механизмов. |  |
| 1.3.1.3 | Организация и производство работ катками. | 40 |
|  | Грунты и их свойства. Грунты минерального и органического происхождения. Земляные сооружения. Общие положения, гидротехнические и мелиоративные земляные сооружения. Дорожные сооружения. Сооружения промышленного и гражданского строительства. Основы технологии производства земляных работ. Общие положения. Основная техническая документация при выполнении земляных работ. Требования СНиП 12-04-2002 к земляным работам. Основы технологии производства земляных работ. Общие положения. Производство работ прямой лопатой. Производство работ обратной лопатой. Производство работ драглайном. Производство работ грейфером. Производительность катков: планирование и учет работ. Производительность: теоретическая (конструкторская), техническая и эксплуатационная Учет и контроль расходования горюче-смазочных и других эксплуатационных и ремонтных материалов. Документы по учету и порядок их ведения. Лица, ответственные за ведение учета и контроля. |  |
| 1.3.1.4 | Слесарное дело | 12 |
|  | Знакомство с измерительными инструментами. Точность измерения, практика работы с металлической линейкой, угольником, кронциркулем, штангельциркулем, щупом, резьбометром, микрометром. Разметка. Знакомство с инструментом для разметки. Разметка по чертежу, по образцу, по шаблонам. Рубка и резание. Инструменты для рубки. Рубка зубилом в тисках и на плите. Вырубание канавок крейцмейселем. Вырубание заготовок из листовой стали. Обрубание зубилом выступов металла. Вырубание отверстий. Заточка зубил. Рубка тросов и трубок. Знакомство с инструментом для машинного и ручного резания металла. Резание листовой стали на пресс-ножницах. Знакомство со станками для резания сортовой и фасонной стали. Резание абразивным кругом и труборезом. Резание листовой стали ручными ножницами. Правка и гибка. Ознакомление с оборудованием, приспособлениями и инструментом для правки сортовой, фасонной и листовой стали. Правка полосовой стали и прутка на плите. Правка листовой стали, сортовой стали и труб. Гибка полосовой стали под заданным углом. Гибка труб и сортового проката. Опиливание, шабрение и притирка металла. Ознакомление с различными видами напильников, шаберов и их применением. Организация рабочего места. Опиливание рубленых кромок, торцов труб и кривых поверхностей. Выбор шаберов. Нанесение краски на поверхности. Предварительное и окончательное шабрение плоских и криволинейных поверхностей. Проверка качества шабрения. Затачивание и заправка шаберов. Подготовка притирочных материалов в зависимости от материала притираемых изделий, притирка деталей на плите. Притирка сопряженных деталей (конусная пробка и гнездо). Проверка притертых поверхностей. Сверление. Зенкование, развертывание. Ознакомление с инструментом и приспособлениями для сверления отверстий. Ознакомление с устройством сверлильных станков, электросверлилок и ручных дрелей. Инструмент рабочего места. Техника безопасности при зенковании и сверлении. Упражнения в управлении станком и сверлилками, в креплении сверл и разверток. Сверление сквозных и глухих отверстий. Рассверливание отверстий вручную и на станках. Заточка сверл на наждачных станках. Зенкерование отверстий под шурупы и заклепки. Развертывание отверстий. Снятие фасок и заусенцев на концах труб. Нарезание резьбы. Ознакомление с инструментом и приспособлениями для нарезания резьбы Организация рабочего места. Техника безопасности при нарезании резьбы. Упражнения в прогонке резьбы плашками на болтах и метчиками в сквозных отверстиях. Нарезание резьбы клуппами. Клепка, запрессовка и выпрессовка. Ознакомление с инструментами и приспособлениями для ручной и механической клепки. Организация рабочего места и ТБ при клепке. Клепка деталей готовыми заклепками. Проверка качества заклепочных соединений. Приспособления и инструмент для запрессовки. Паяние, лужение, сварка. Ознакомление с инструментами и приспособлениями для паяния, лужения. Правила заправки и розжига паяльных ламп. Практическая отработка паяния трубок и лужения криволинейных поверхностей. Ознакомление со сварочным и кузнечным оборудованием. |  |
| 1.3.1.5 | Охрана окружающей среды | 15 |
|  | Понятие о загрязнении окружающей среды. Классификация загрязнителей. Экологическое нормирование: учет множественности путей загрязнения и самоочищения элементов биосферы при оценки последствий антропогенного воздействия; развитие научного подхода к нормированию антропогенный последствий с учетом их влияния на окружающую среду. Стандарты качества окружающей среды (ПДК, ПДВ). Административная и юридическая ответственность руководителей производства и граждан за нарушения в области рационального природопользования и охраны окружающей среды. Основные источники загрязнения окружающей среды. Принцип биологического накопления. Виды и методы очистки веществ. Очистные сооружения. Безотходные технологии. Озеленение промышленной зоны с учетом рекомендаций промышленной ботаники. |  |
| 1.3.1.6 | Безопасность труда, производственная санитария, противопожарные мероприятия. | 15 |
|  | Охрана труда и ее задачи. Производственная санитария. Понятие о травме и профзаболевании. Понятие о загрязнении окружающей среды. Классификация загрязнителей. Стандарты качества окружающей среды (ПДК, ПДВ). Административная и юридическая ответственность руководителей производства и граждан за нарушения в области рационального природопользования и охраны окружающей среды. Основные источники загрязнения окружающей среды. Основные понятия о гигиене труда. Производственная санитария, ее задачи. Рациональный режим труда и отдыха. Профилактика профессиональных заболеваний. Оказание первой помощи пострадавшим. Основы законодательства о труде. Органы надзора за охраной труда. Изучение инструкций по охране труда. Правила поведения на объектах. Основные причины травматизма на производстве. Виды инструктажей по Т.Б. Основные опасные и вредные производственные факторы. Общие сведения о системе стандартов безопасности труда. Организация инструктажа. Правила внутреннего трудового распорядка. Меры пожарной безопасности. Причины возникновения пожаров. Пожарная профилактика. Электробезопасность. Оказание первой медицинской помощи. Расследование аварий и несчастных случаев. Действие эл.тока на организм человека и виды поражения эл.током. Защита от прикосновения к токоведущим частям. Первая помощь при поражении эл.током. Пожарная безопасность. Основные причины пожаров. Противопожарные мероприятия. Пожарные посты, пожарная охрана, приборы и сигнализация. Огнетушительные средства. Правила поведения в огнеопасных местах и при пожарах. Промышленная безопасность. |  |
| 1.3.2. | Правила дорожного движения | 30 |
|  | Общие положения. Общие обязанности водителя. Значение Правил в обеспечении порядка и безопасности дорожного движения. Общая структура Правил. Обязанности участников дорожного движения. Права лиц, уполномоченных регулировать дорожное движение. Порядок ввода ограничений в дорожном движении. Ответственность за нарушение. Общие обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. Регулирование дорожного движения. Применение специальных сигналов. Сигналы светофора и регулировщика. Средства регулирование дорожного движения. Значение сигналов светофора. Регулирование дорожного движения работниками ГИБДД. Значение сигналов регулировщика. Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств. Предупредительные сигналы. Виды и назначения сигналов. Порядок пользования светом фар. Аварийная сигнализация. Средства регулирование дорожного движения. Значение сигналов светофора. Регулирование дорожного движения работниками ГИБДД. Значение сигналов регулировщика. Предупредительные сигналы. Виды и назначения сигналов. Порядок пользования светом фар. Аварийная сигнализация. Начало движения, маневрирование. Проезд перекрестков. Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств. Начало движения, изменение направления движения. Порядок выполнения поворотов и разворотов. Расположение транспортных средств на проезжей части. Обгон и встречный разъезд. Остановка и стоянка. Проезд перекрестков, пешеходных переходов, остановок транспортных средств и железнодорожных переездов. Регулируемые перекрестки. Нерегулируемые перекрестки. Пешеходные переходы и остановки транспортных средств общего пользования. Железнодорожные переезды. Особые условия движения, перевозка людей и грузов. Техническое состояние, оборудование, номерные и опознавательные знаки, предупредительные устройства, надписи и обозначения транспортных средств. Дорожные знаки. Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения. Классификация дорожных знаков. Требования к расстановке дорожных знаков. Дублирующие, сезонные и временные знаки. Назначение, название, правила и место установки предупреждающих знаков, знаков приоритета, запрещающих, предписывающих, информационно-указательных знаков, знаков сервиса, знаков дополнительной информации, опознавательных знаков транспортных средств. Дорожная разметка и ее характеристика. Значение разметки. Назначение, цвет и условия применения разметок. Действия водителей в соответствии с дорожной разметкой. |  |
| 2. | ВОЖДЕНИЕ | 40 |
|  | Инструктаж по охране труда, пожарной и электробезопасности. Подготовка к работе. Проведение ежесменного технического осмотра (ЕО). Ознакомление с органами управления и контрольно-измерительными приборами катка. Отработка приемов включения муфты сцепления, коробки передач, переключения рычагов блокировки и вала отбора мощности. Изучение и освоение операций по подготовке к пуску пускового и дизельного двигателя. Отработка приемов пуска и остановки двигателя, включения передач, трогания с места и остановки. Приемы вождения катка передним ходом на разных передачах по прямой, кругу, овалу, зигзагу и восьмерке. Вождение задним ходом. Отработка въезда в ворота передним и задним ходом. Вождения катка в трудных дорожных условиях и на объектах строительства. Вождения катка на спусках и подъемах. Остановка экскаватора на спусках и подъемах. Приемы вождения при переезде через ручьи. Приемы управления катком: подъем и опускание ковша, выдвижение рукояти, подъем ковша совместно с поворотом. Освоение приемом управления катком с примой лопатой: набор грунта в ковш, отрыв от грунта и выгрузка из ковша. Освоение приемам управления катком с различным рабочим оборудованием: набор грунта, выгрузка. |  |
| 3. | ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ | 400 |
| 3.1. | Производственное обучение | 400 |
|  | Ознакомление с производством работ, рабочим местом. Инструктаж по ТБ, противопожарные мероприятия. | 8 |
|  | Слесарные монтажные работы | 48 |
|  | Разметка, рубка, правка и гибка металла. Шабрение, притирка, сверление, зенкование, развертывание. Нарезание наружной и внутренней резьбы. Клепка, лужение паяние сверление. Запрессовка и выпресовка втулок пальцев. Выполнение слесарных работ, в составе ремонтного звена по тех. обслуживанию и ремонту экскаваторов. |  |
|  | Подготовка экскаватора к работе | 8 |
|  | Ознакомление с машиной. Заправка экскаватора топливом, охлаждающей жидкостью. Выполнение операций по ежесменному техническому обслуживанию. |  |
|  | Монтаж и демонтаж экскаватора. | 40 |
|  | Разборка и сборка рабочего оборудования. Запассовка канатов на различные виды рабочего оборудования. Регулировка тормозов и фрикционных муфт. |  |
|  | Работа по техническому обслуживанию и ремонту одноковшового экскаватора. | 88 |
|  | Проверка, протяжка, крепление органов ходовой части. Смазка узлов и деталей экскаватора, согласно карты смазки. Проверка тормозов, системы приборов автоматического управления, оснащение сигнализации. Осмотр двигателя экскаватора и работы его на холостом ходу. Текущий ремонт. Устранение неисправностей. |  |
|  | Освоение приемов и методов управления экскаватором | 128 |
|  | Ознакомление с приемами работ на экскаваторе. Освоение приемов управления при полном цикле экскавации. Освоение навыков управления экскаватором при выполнении земляных работ с приемами раз раб. Оборудования. |  |
|  | Самостоятельное выполнение работ, в качестве машиниста экскаватора. | 72 |
|  | Подготовка экскаватора к работе. Работа на экскаваторах с прямой и обратной лопатой в отвал и в транспортные средства. |  |
|  | Квалификационная пробная работа. | 8 |
| 4 | Квалификационный экзамен. | 8 |