# Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

# «Многопрофильный учебно-курсовой комбинат»

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Директор АНО «Многопрофильный УКК» __________________________ В.Н.Иванов |
|  | «_15_» __декабря_ 2016г. |

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ

Машинист автогрейдера

Код профессии – 13509

Квалификация –5 разряд

Форма обучения – очная.

Срок обучения – 4 месяца

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

# Программа содержит квалификационную характеристику, учебные планы, тематические планы и программы по предметам специального курса и производственному обучению для подготовки новых рабочих на 5-й разряд.

# Продолжительность обучения новых рабочих установлена 4 месяца.

При подготовке новых рабочих практическое обучение предусматривает в своей основе производственную практику на предприятиях.

Инструктор производственного обучения должен обучать рабочих эффективной организации труда, использованию новой техники и передовых технологий на каждом рабочем месте и участке, детально рассматривать с ними пути повышения производительности труда и меры экономии материалов и энергии. В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость прочного усвоения и выполнения требований безопасности труда. В этих целях преподаватель теоретического и инструктор производственного обучения, помимо изучения общих требований безопасности труда, предусмотренных программами, должны значительное внимание уделять требованиям безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае при изучении каждой темы или переходе к новому виду работ в процессе производственного обучения.

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, технологическими условиями.

По окончании курса теоретического обучения учащихся сдает квалификационный экзамена на право управления самоходными машинами с участием инженера-инспектора Гостехнадзора.

Прием экзаменов на право управления автогрейдера может осуществляться одновременно с работой выпускной комиссии учебного комбината. В этом случае итоговая аттестация включает в себя квалификационный экзамен, который состоит из теоретического экзамена и практического экзамена.

Экзамены проводятся в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению экзаменов на право допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста, утвержденными Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

По окончании стажировки учащийся сдает квалификационный экзамен и получает в учебном комбинате квалификационное свидетельство о прохождении профессиональной подготовки по соответствующим профессиям, которое не является документом на право управления самоходными машинами. Оно подтверждает получение указанной профессии и служит основанием для внесения в удостоверение тракториста-машиниста ограниченной или разрешительной записи о наличии квалификации.

# КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Машинист автогрейдера 5-го разряда должен знать:

- устройство автогрейдера с двигателем внутреннего сгорания; правила и инструкцию по его эксплуатации, техническому уходу и профилактическому ремонту;

- способы производства грейдерных работ, технические требования к их качеству, материалам и элементам сооружений;

нормы расхода горючих, смазочных и других эксплуатационных материалов;

- слесарное дело в объеме, предусмотренном для слесаря строительного 4-го разряда;

- вопросы охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и внутреннего трудового распорядка;

- организацию труда в бригаде или звене.

Машинист автогрейдера 5-го разряда должен уметь:

- управлять автогрейдером с двигателем внутреннего сгорания при выполнении грейдерных работ;

- осуществлять техническое обслуживание и профилактический ремонт автогрейдера;

- выполнять слесарные работы по сложности соответствующей квалификации слесаря строительного 4-го разряда;

соблюдать установленный технологический процесс выполнения дорожных строительных и ремонтных работ;

- выполнять требования инструкций но безопасному ведению работ для машинистов автогрейдеров, производственной санитарии, пожарной безопасности;

бережно относиться к природной среде.

| № п/п | Курсы, предметы | Всего часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ | 232 |
| 1.1. | Экономический курс | 5 |
| 1.1.1. | Основы рыночной экономики и предпринимательства | 5 |
|  | Структура российской экономики. Понятие об экономике, основные термины, определения. |  |
|  | Экономика отрасли и предприятия. Деятельность предприятия в системе хозяйственного механизма. Структура деятельности предприятия. Правила и порядок учета рабочего времени на предприятии. Производительность труда. Факторы, влияющие на повышение производительности труда. Оплата труда. Определение фактического расхода материалов и топливно-энергетических ресурсов. Бухгалтерский учет и отчетность. Налогообложение в России. Прибыль предприятия. Себестоимость продукции. Влияние качества выпускаемой продукции на себестоимость. Формы оплаты труда работников. Формирование заработной платы, тарифы, сдельная и премиальная оплата труда. |  |
|  | Квалификационные разряды. |  |
| 1.2. | Общетехнический курс | 32 |
| 1.2.1. | Электротехника | 8 |
|  | Общие сведения об электрическом токе. Параметры электрического тока. Единицы измерения напряжения и силы тока. Использование электрической энергии. Постоянный и переменный ток. Электрические цепи. Закон Ома. Тепловое действие электрического тока. Электрические приборы, использующие тепловое действие тока. Электроснабжение строительного объекта. Потребление электрической энергии и меры по ее экономии. Освещение строительного объекта и места работы машиниста экскаватора. Трансформаторы и их назначение. Устройство и принцип действия автотрансформатора. Коэффициент полезного действия трансформатора. Электрические машины. Устройство и принцип действия электрических машин постоянного и переменного тока. Электрические двигатели, применяемые для привода станков, и электроинструментов. Асинхронные двигатели. Устройство асинхронного электродвигателя. Схемы соединения концов обмоток асинхронного двигателя. Подключение обмоток стартера звездой и треугольником. Короткозамкнутые и фазные асинхронные двигатели. Изменение направления вращение ротора двигателя. Асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором. Изменение скорости вращения электродвигателя с короткозамкнутым ротором. Пускорегулирующая аппаратура. Выключатели, их назначение и устройство. Специальные выключатели в двух- и трехполюсном исполнении. Рубильники, их назначение и устройство. Реостаты, их назначение и устройство. Использование реостатов при пуске, остановке электродвигателей и регулировании их скоростей. Контроллеры, их назначение и устройство. Контакторы, основные части контакторов. Магнитные пускатели, назначение и устройство магнитных пускателей. Пускорегулирующая аппаратура, ее назначение и правила пользования. Защитная аппаратур. Предохранители, их назначение и устройство. Пробковые, пластинчатые и трубчатые плавкие предохранители. Тепловые реле, их назначение и устройство. Автоматические выключатели; их назначение, принцип действия и устройство. Защитная аппаратура, применяемая на одноковшовых экскаваторах. Правила электробезопасности при обслуживании электроустановок. Виды травм при поражении электрическим током. Основные требования к электроустановкам по обеспечению безопасной эксплуатации. Правила безопасности при работе с переносными светильниками и приборами. Заземление электрооборудования. Индивидуальные средства защиты. Первая помощь при поражении электрическим током. |  |
| 1.2.2. | Материаловедение | 8 |
|  | Основные свойства о металлах и их свойствах. Основные физические, химические и механические свойства металлов. Понятие об испытании металлов. Зависимость свойств металлов от их структуры. Чугуны, стали, легированные стали, твердые сплавы, цветные металлы и сплавы – сведения о способах производства, свойства, маркировка. Коррозия металлов. Способы защиты. Неметаллические материалы. Пластмассы. Абразивные материалы. Смазочные и охлаждающие вещества. Синтетические диэлектрики: полистирол, полиэтилен – свойства и область применения. |  |
| 1.2.3. | Чтение чертежей | 8 |
|  | Общие сведения о чертежах. Роль чертежа в технике. Понятие о ЕСКД. Стандарты. Линии чертежа. Надписи на чертежах. Правила нанесения размеров на чертежах. Масштабы. Основы проекционной графики. Прямоугольные проекции – способ изображения плоских фигур на чертежах. Виды, сечения, разрезы. Расположение видов на чертеже. |  |
|  | Сечения и разрезы. Условные обозначения. Общие сведения о строительных чертежах. Штриховка в разрезах и сечениях. Условные обозначения материалов на разрезах и сечениях. Соединение на чертеже части вида с часть разреза. Особые случаи разрезов. Общие сведения о строительных чертежах. Условные обозначения на строительных чертежах Состав чертежей зданий. Чертеж плана, фасада и разрезов зданий. Разбивочные оси на строительных чертежах. Понятие о высотных отметках и отметке уровня чистого пола, понятие об уклоне. Чтение чертежей и строительных схем. |  |
| 1.2.4. | Сведения из технической механики | 8 |
|  | Движение и его виды. Физические величины. Путь, скорость и время при движении. Линейная и угловая скорости. Скорость вращательного движения, выраженная в числах оборотов. Понятия об измерении физических величин. Понятие о силе. Элементы, определяющие силу. Измерения величины силы в системе единиц “СИ”. Графическое изображение силы. Сложение сил. Параллелограммы сил. Разложение сил. Центр тяжести. Устойчивость основания. Момент сил. Центробежная и центростремительная силы. Понятие о механизмах и машинах. Простые машины. Трение, его использование в технике. Виды трения. Коэффициент полезного действия. Понятие о деталях машин и их назначение. Классификация деталей по назначению, детали для крепления: винты, болты, шпильки, клинья, шпонки, штифты, шплинты, заклепки. Приспособления для предупреждения самоотвинчивания гаек. Разъемные соединения при помощи болтов, винтов, шпилек, штифтов. Неразъемные соединения: заклепочные соединения, стяжные кольца и якори, соединения при помощи сварки и паяния.. Детали вращательного движения: валы, пальцы, муфты, кольца, втулки, детали подшипников (нормальных и специальных), шарико- и роликоподшипники, конструкции и работа. Трение в подшипниках и способы его уменьшения. Смазка. Смазочные каналы. Правильное распределение смазки. Детали для преобразования движения. Коленчатые валы, кривошипы, эксцентрики, винты и гайки, их конструкция и работа. Детали для передачи движения. Ременная передача: открытая, перекрестная и полуперекрестная. Шкивы, их устройство. Многоступенчатые шкивы. Приводные ремни. Цилиндрические и конические шестерни, их назначение, конструкция, материал и точность изготовления. Червяки и червячные шестерни. Фрикционы, гибкие валы, шарниры. Муфты и тормоза. Муфта жесткие и эластичные. Сцепные муфты, кулачковые и фрикционные; принципы их действия. Принцип действия дисковых, конических и ленточных фрикционных муфт; колодочных и ленточных тормозов. Редукторы. Конструкция и назначение редукторов. Цилиндрические и червячные редукторы. Корпус редуктора, крышка, опоры для валов. Деформация твердых тел. Понятие о деформации тел при растяжении, сжатии, сдвиге, поперечном и продольном изгибе, кручении. Предел упруг ости. Предел прочности. Запас прочности. Основы гидравлики. Жидкости. Физические свойства жидкостей. Гидростатическое давление. Единица давления. Приборы для измерения давления. Закон Архимеда. Понятие о гидроприводе. Гидравлические машины. |  |
| 1.3. | Специальный курс | 195 |
| 1.3.1. | Специальная технология |  |
| 1.3.1.1 | Устройство автогрейдеров | 38 |
|  | Классификация автогрейдеров. Классификация автогрейдеров по их массе. Классификация автогрейдеров но конструктивным признакам. Типаж на автогрейдеры. Сменное оборудование автогрейдеров. Силовые установки автогрейдеров. Двигатели внутреннего сгорания, устанавливаемые на автогрейдерах. Дизельные двигатели. Рабочий цикл. Процесс сгорания топлива. Число цилиндров и их расположение. Мощности двигателей. Степень сжатия. Рабочий цикл дизеля. Верхняя и нижняя мертвые точки. Ход поршня. Угол поворота кривошипа. Дизели двухтактные и четырехтактные. Характеристика каждого цикла в четырехтактном процессе. Кривошипно-шатунный механизм. Коленчатый вал, шейки шатунных и коренных подшипников, щеки, противовесы и их роль. Маховик и его назначение. Коленчатые валы цельные и сборные. Шатуны, тело шатуна, головки верхняя и нижняя. Поршни. Головка поршня, днище, бобышки, юбка. Поршневые пальцы. Блок цилиндров. Картер двигателя и его назначение. Крепление коленчатого вала, коренные подшипники. Отвод отработанных газов из картера, вентиляция картера. Сапун, впускной и выхлопной коллекторы. Распределительное устройство. Система верхних и нижних клапанов. Конструкция камеры сгорания. Поршни, блоки цилиндров и картеры двухтактных дизелей. Характеристика газораспределения двухтактных дизелей. Характеристика газораспределения четырехтактных дизелей, изучаемых автогрейдеров. Система питания дизельных двигателей. Топливные насосы высокого давления. Форсунки. Впрыскивание и распыление топлива форсункой. Распылитель, игла, пружина. Подкачивающая помпа. Трубопроводы подачи топлива. Топливный манометр. Воздушные фильтры. Подогреватель воздуха. Регулятор оборотов и его назначение. Однорежимные и всережимные регуляторы, их устройство, преимущества и недостатки. Топливные фильтры. Система смазки дизельных двигателей. Значение смазки трущихся поверхностей деталей. Масляные фильтры. Масляный радиатор, его назначение и устройство. Значение уровня масла в картере двигателя, замер уровня щупом. Сроки смены масла в двигателе. Системы охлаждения дизельных двигателей: водяная и воздушная. Принудительная система охлаждения. Радиатор, его устройство и назначение. Соединительные шланги и патрубки системы охлаждения. Водяной наест и его устройство, вентилятор. Термостат, его устройство и назначение. Водяная рубашка двигателя. Приборы обогрева кабины машиниста, их устройство. Последствия замерзания жидкости в системе охлаждения. Пусковые карбюраторные двигатели. Характеристика. Детальное устройство пусковых двигателей изучаемых автогрейдеров. Кривошипно-шатунный механизм. Система смазки, система охлаждения. Узел передача от пускового к основному двигателю. Крепление пускового двигателя. Система зажигания. Магнето, его устройство и назначение. Особенности запуски двигателей внутреннего сгорания в условиях низких температур. Приспособления для пуска двигателей внутреннего сгорания в холодное время года. Подогрев. Рама автогрейдеров (основная). Назначение и устройство основной рамы автогрейдеров. Число точек опоры. Тяговая рама. Муфга сцепления. Назначение муфты сцепления. Коробка управления. Назначение коробки управления. Подъемник отвала, механизм выноса отвала. Устройство подъемника отвала, его крепление, детали подъемника отвала. Механизм выноса отвала, его устройство, детали, управление, различия в конструкции по маркам. Рулевой механизм. Устройство рулевого механизма, детали рулевого механизма, их взаимодействие, передаточное число. Механизм наклона передних колес. Устройство механизма наклона передних колес, его назначение и принцип действия. Передний мост. Устройство передних мостов автогрейдеров. Крепление, привод. Детали переднего моста. Ведущий передний мост, его принципиальное отличие, дополнительные узлы и детали ведущего переднего моста. Коробка перемены передач и мультипликатор. Назначение коробки передач. Детали коробки передач. Число скоростей, передаточное число. Детали коробки перемены передач, осуществляющие задний ход машины. Механизм переключения скоростей коробки перемены передач. Число скоростей мультипликатора. Механизм отбора мощностей мультипликатора, его устройство и назначение. Детали механизма отбора мощностей. Назначение и устройство гидротрансформатора. Задний мост. Конструкция задних мостов автогрейдеров. Основные узлы и детали заднего моста: дифференциал, его устройство, назначение и принцип действия; полуоси, картер. Крепление колес. Спаренные задние мосты трехосных автогрейдеров. Балансиры, их устройство и назначение. Редукторы балансиров. Крепление балансиров. Бортовые передачи, их устройство и назначение. Размещение бортовых передач. Колеса и шины. Диски колес, крепление дисков. Пневматические шины. Давление в шинах. Технология монтажа и демонтажа камер и покрышек. Принцип действия и схема гидравлических и механических тормозов. Трансмиссия автогрейдеров, карданные валы и их устройство. Назначение трансмиссии - передача крутящего момента от коленчатого вала двигателя на ведущие колеса. Карданные валы, их назначение и роль в трансмиссии. Устройство карданных валов. |  |
| 1.3.1.2 | Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автогрейдеров. | 32 |
|  | Понятие об износе деталей. Естественный износ - механический и химический (коррозия). Допустимый износ различных деталей автогрейдеров. Аварийный износ. Причины нормального износа деталей. Причины преждевременного износа деталей. Понятие о конструктивных, производственных и технологических дефектах. Система планово-предупредительных ремонтов. Техническое обслуживание автогрейдеров. Общие сведения. Ежесменное техническое обслуживание. Плановое техническое обслуживание (ТО-1, ТО-2, ТО-3). Сезонное техническое обслуживание (СО). Состав и порядок выполнения работ по ТО. Состав и порядок выполнения работ текущего ремонта. Ремонтно-эксплуатационная база. Требования к ней, позволяющие выполнять планируемый объем работ по техническому обслуживанию и ремонту в полном объеме. Порядок остановки работающей машины на плановые ремонты. Виды ремонтов. Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Способы ремонта деталей. Комплектование узлов. Приемка бульдозера из ремонта. Общие положения. Внешний осмотр. Испытания. Регулирование механизмов. Перечень работ, подлежащих выполнению при переходе к эксплуатации автогрейдеров в зимних условиях и с зимних условий на летние. Правила заправки горючего. Значение для надежной и долговечной работы дизельного двигателя хорошо отфильтрованного дизельного топлива. Сроки и способы отстоя дизельного топлива до его использования. Ремонт и техническое обслуживание отдельных узлов, агрегатов и двигателя автотрейдеров. Техническое обслуживание систем управления автогрейдеров. Гидравлическая система управления. |  |
| 1.3.1.3 | Организация и производство работ автогрейдерами. | 40 |
|  | Основные свойства грунтов и виды земляных работ. Разделение грунтов по их составу. Деление грунтов по степени влажности. Основные свойства грунтов. Строительные качества грунтов. Устойчивость фунта в откосах насыпей и выемок. Влияние фунтовых вод на разработку фунтов. Угол естественного откоса грунтов. Определение крутизны откоса. Процесс перемещения грунта автогрейдерами. Виды работ, выполняемых автогрейдерами. Профилирование дорожного полотна. Технология профилирования дорожного полотна. Оптимальная длина участка работы в зависимости от грунтовых условий и характера работы. Разравнивание и передвижение земляных масс. Срезание поверхностей. Нарезка канав различного профиля. Особенности нарезки канав в увлажненных грунтах. Другие работы, которые могут выполняться автогрейдерами, их технологический процесс и применение сменного оборудования: разравнивание щебня, подготовка к укатке щебеночного слоя на дорожном полотне, перемещение грунта вокруг препятствий, разравнивание и передвижение земляных валов, нарезание канав со сдвигом вала, нарезание канав с плоским дном, нарезание канав треугольного сечения, Обязанности машиниста автогрейдера перед началом работ. Осмотр автогрейдера перед пуском его в работу. Проверка действия тормозов, взаимодействия веек механизмов и устранение обнаруженных дефектов. Проверка исправности электрооборудования. Неисправности, при которых автогрейдеры не допускаются к работе. Проверка наличия и исправности инструмента. Проверка состояния смазки механизмов автогрейдера. Выполнение автогрейдерных работ в условиях низких температур. |  |
| 1.3.1.4 | Слесарное дело | 26 |
|  | Знакомство с измерительными инструментами. Точность измерения, практика работы с металлической линейкой, угольником, кронциркулем, штангельциркулем, щупом, резьбометром, микрометром. Разметка. Знакомство с инструментом для разметки. Разметка по чертежу, по образцу, по шаблонам. Рубка и резание. Инструменты для рубки. Рубка зубилом в тисках и на плите. Вырубание канавок крейцмейселем. Вырубание заготовок из листовой стали. Обрубание зубилом выступов металла. Вырубание отверстий. Заточка зубил. Рубка тросов и трубок. Знакомство с инструментом для машинного и ручного резания металла. Резание листовой стали на пресс-ножницах. Знакомство со станками для резания сортовой и фасонной стали. Резание абразивным кругом и труборезом. Резание листовой стали ручными ножницами. Правка и гибка. Ознакомление с оборудованием, приспособлениями и инструментом для правки сортовой, фасонной и листовой стали. Правка полосовой стали и прутка на плите. Правка листовой стали, сортовой стали и труб. Гибка полосовой стали под заданным углом. Гибка труб и сортового проката. Опиливание, шабрение и притирка металла. Ознакомление с различными видами напильников, шаберов и их применением. Организация рабочего места. Опиливание рубленых кромок, торцов труб и кривых поверхностей. Выбор шаберов. Нанесение краски на поверхности. Предварительное и окончательное шабрение плоских и криволинейных поверхностей. Проверка качества шабрения. Затачивание и заправка шаберов. Подготовка притирочных материалов в зависимости от материала притираемых изделий, притирка деталей на плите. Притирка сопряженных деталей (конусная пробка и гнездо). Проверка притертых поверхностей. Сверление. Зенкование, развертывание. Ознакомление с инструментом и приспособлениями для сверления отверстий. Ознакомление с устройством сверлильных станков, электросверлилок и ручных дрелей. Инструмент рабочего места. Техника безопасности при зенковании и сверлении. Упражнения в управлении станком и сверлилками, в креплении сверл и разверток. Сверление сквозных и глухих отверстий. Рассверливание отверстий вручную и на станках. Заточка сверл на наждачных станках. Зенкерование отверстий под шурупы и заклепки. Развертывание отверстий. Снятие фасок и заусенцев на концах труб. Нарезание резьбы. Ознакомление с инструментом и приспособлениями для нарезания резьбы Организация рабочего места. Техника безопасности при нарезании резьбы. Упражнения в прогонке резьбы плашками на болтах и метчиками в сквозных отверстиях. Нарезание резьбы клуппами. Клепка, запрессовка и выпрессовка. Ознакомление с инструментами и приспособлениями для ручной и механической клепки. Организация рабочего места и ТБ при клепке. Клепка деталей готовыми заклепками. Проверка качества заклепочных соединений. Приспособления и инструмент для запрессовки. Паяние, лужение, сварка. Ознакомление с инструментами и приспособлениями для паяния, лужения. Правила заправки и розжига паяльных ламп. Практическая отработка паяния трубок и лужения криволинейных поверхностей. Ознакомление со сварочным и кузнечным оборудованием. |  |
| 1.3.1.5 | Охрана окружающей среды | 14 |
|  | Понятие о загрязнении окружающей среды. Классификация загрязнителей. Экологическое нормирование: учет множественности путей загрязнения и самоочищения элементов биосферы при оценки последствий антропогенного воздействия; развитие научного подхода к нормированию антропогенный последствий с учетом их влияния на окружающую среду. Стандарты качества окружающей среды (ПДК, ПДВ). Административная и юридическая ответственность руководителей производства и граждан за нарушения в области рационального природопользования и охраны окружающей среды. Основные источники загрязнения окружающей среды. Принцип биологического накопления. Виды и методы очистки веществ. Очистные сооружения. Безотходные технологии. Озеленение промышленной зоны с учетом рекомендаций промышленной ботаники. |  |
| 1.3.1.6 | Безопасность труда, производственная санитария, противопожарные мероприятия. | 15 |
|  | Охрана труда и ее задачи. Производственная санитария. Понятие о травме и профзаболевании. Понятие о загрязнении окружающей среды. Классификация загрязнителей. Стандарты качества окружающей среды (ПДК, ПДВ). Административная и юридическая ответственность руководителей производства и граждан за нарушения в области рационального природопользования и охраны окружающей среды. Основные источники загрязнения окружающей среды. Основные понятия о гигиене труда. Производственная санитария, ее задачи. Рациональный режим труда и отдыха. Профилактика профессиональных заболеваний. Оказание первой помощи пострадавшим. Основы законодательства о труде. Органы надзора за охраной труда. Изучение инструкций по охране труда. Правила поведения на объектах. Основные причины травматизма на производстве. Виды инструктажей по Т.Б. Основные опасные и вредные производственные факторы. Общие сведения о системе стандартов безопасности труда. Организация инструктажа. Правила внутреннего трудового распорядка. Меры пожарной безопасности. Причины возникновения пожаров. Пожарная профилактика. Электробезопасность. Оказание первой медицинской помощи. Расследование аварий и несчастных случаев. Действие эл.тока на организм человека и виды поражения эл.током. Защита от прикосновения к токоведущим частям. Первая помощь при поражении эл.током. Пожарная безопасность. Основные причины пожаров. Противопожарные мероприятия. Пожарные посты, пожарная охрана, приборы и сигнализация. Огнетушительные средства. Правила поведения в огнеопасных местах и при пожарах. Промышленная безопасность. |  |
| 1.3.2. | Правила дорожного движения | 30 |
|  | Общие положения. Общие обязанности водителя. Значение Правил в обеспечении порядка и безопасности дорожного движения. Общая структура Правил. Обязанности участников дорожного движения. Права лиц, уполномоченных регулировать дорожное движение. Порядок ввода ограничений в дорожном движении. Ответственность за нарушение. Общие обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. Регулирование дорожного движения. Применение специальных сигналов. Сигналы светофора и регулировщика. Средства регулирование дорожного движения. Значение сигналов светофора. Регулирование дорожного движения работниками ГИБДД. Значение сигналов регулировщика. Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств. Предупредительные сигналы. Виды и назначения сигналов. Порядок пользования светом фар. Аварийная сигнализация. Средства регулирование дорожного движения. Значение сигналов светофора. Регулирование дорожного движения работниками ГИБДД. Значение сигналов регулировщика. Предупредительные сигналы. Виды и назначения сигналов. Порядок пользования светом фар. Аварийная сигнализация. Начало движения, маневрирование. Проезд перекрестков. Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств. Начало движения, изменение направления движения. Порядок выполнения поворотов и разворотов. Расположение транспортных средств на проезжей части. Обгон и встречный разъезд. Остановка и стоянка. Проезд перекрестков, пешеходных переходов, остановок транспортных средств и железнодорожных переездов. Регулируемые перекрестки. Нерегулируемые перекрестки. Пешеходные переходы и остановки транспортных средств общего пользования. Железнодорожные переезды. Особые условия движения, перевозка людей и грузов. Техническое состояние, оборудование, номерные и опознавательные знаки, предупредительные устройства, надписи и обозначения транспортных средств. Дорожные знаки. Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения. Классификация дорожных знаков. Требования к расстановке дорожных знаков. Дублирующие, сезонные и временные знаки. Назначение, название, правила и место установки предупреждающих знаков, знаков приоритета, запрещающих, предписывающих, информационно-указательных знаков, знаков сервиса, знаков дополнительной информации, опознавательных знаков транспортных средств. Дорожная разметка и ее характеристика. Значение разметки. Назначение, цвет и условия применения разметок. Действия водителей в соответствии с дорожной разметкой. |  |
| 1.3.1.8 | Промежуточная аттестация | 4 |
| 2. | ВОЖДЕНИЕ | 40 |
|  | Инструктаж по охране труда, пожарной и электробезопасности. Подготовка к работе. Проведение ежесменного технического осмотра (ЕО). Ознакомление с органами управления и контрольно-измерительными приборами автогрейдера. Отработка приемов включения муфты сцепления, коробки передач, переключения рычагов блокировки и вала отбора мощности. Изучение и освоение операций по подготовке к пуску пускового и дизельного двигателя. Отработка приемов пуска и остановки двигателя, включения передач, трогания с места и остановки. Приемы вождения автогрейдера передним ходом на разных передачах по прямой, кругу, овалу, зигзагу и восьмерке. Вождение задним ходом. Отработка въезда в ворота передним и задним ходом. Вождения автогрейдера в трудных дорожных условиях и на объектах строительства. Вождения автогрейдера на спусках и подъемах. Остановка автогрейдера на спусках и подъемах. Приемы вождения при переезде через ручьи. Приемы управления автогрейдером: подъем и опускание ковша, выдвижение рукояти, подьем ковша совместно с поворотом. Освоение приемом управления автогрейдером с примой лопатой: набор грунта в ковш, отрыв от грунта и выгрузка из ковша. Освоение приемам управления автогрейдером с различным рабочим оборудованием: набор грунта, выгрузка. |  |
| 3 | Аттестация инспекцией гостехнадзора. | 4 |
| 4. | ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ | 400 |
| 4.1. | Производственное обучение | 400 |
|  | Инструктаж по ТБ и ознакомление с производством | 16 |
|  | Вводный инструктаж по ТБ, производственной санитарии, пожарной безопасности и оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастном случае. Ознакомление, обучающихся со строительной площадкой. Первичный инструктаж по ТБ. |  |
|  | Работы и производственные операции, выполняемые машинистом автогрейдера 5-го разряда. | 96 |
|  | Инструктаж по ТБ на рабочем месте по каждому виду работ. Выполнение простейших слесарных работ. Выполнение работ по разборке и сборке простейших узлов автогрейдера. Набор инструментов, применяемых при слесарно-сборочных работах. Освоение приемов ручного и автоматизированного управления всеми механизмами автогрейдера при выполнении земляных и планировочных работ при строительстве, ремонте и содержании дорог: перемещению и распределению грунта и дорожно-строительных материалов, планировке откосов, устройству водоотводных канав и кюветов, очистке дорог от снега. Участие обучающихся в выполнении работ по техническому обслуживанию автогрейдера. |  |
|  | Самостоятельное выполнение работ в качестве машиниста автогрейдера. | 280 |
|  | Самостоятельное выполнение под наблюдением инструктора производственного обучения простейших работ, определенных квалификационной характеристикой машиниста автогрейдера 5-го разряда. Выполнение работ по разборке и сборке простых узлов автогрейдера. Набор инструментов, применяемых при слесарно-сборочных работах. Освоение приемов управления всеми механизмами автогрейдера при выполнении земляных и планировочных работ при строительстве, ремонте, и содержании дорог. Участие обучающихся в выполнении работ по техническому обслуживанию автогрейдера. |  |
|  | Квалификационная пробная работа. | 8 |
| 5 | Квалификационный экзамен в комиссии учебного комбината | 8 |